林芝市工布江达县新城区防洪堤工程

管理与保护范围划界书

工布江达县水利局

2021年12月

水利工程管理与保护范围划界书

| 工程名称 | 林芝市工布江达县新城区 防洪堤工程 | 所在地 | 工布江达县江达乡、工布江达镇 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册登记号 | / | 工程规模 | 30年一遇 |
| 建设时间 | 2021年10月27日 | 建设单位 | 工布江达县水利局 |
| 划界单位 | 工布江达县水利局 | 运行管理单位 | 工布江达县江达乡、工布江达镇 |
| 工 程 概 述 | 林芝市工布江达县新城区防洪堤工程，上游工程区有通乡公路从巴村距离工布江达县约4Km，下游工程区有林拉高速工布江达出口至工布江达县约3Km，交通条件便利。工程区沿岸为河漫滩地貌，地形地貌简单，地势平坦开阔，有利于施工布置。 本工程共新建防洪堤共计6934m，其中：上段从巴村西的山嘴沿滩地布置至敬老院下游公路坡脚，全长2730m；下段起点位于尼洋河3#大桥处，至帕朗沙村下游商砼站处结束。全长4202m，上下两段防洪堤均采用贴坡式结构。堤顶防沿线设置彩砖步道6934m；穿堤管涵10处；拆除原堤防1038. 47m。 |
| 工 程 主 要 建 筑 物 | 林芝市工布江达县新城区防洪堤工程主要建筑物包括：上游段左岸钢筋砼斜坡式面板、下游段右岸钢筋砼斜坡式面板、排水涵管、下河梯步、防汛应急通道等。 |
| 工 程 效 益 | 林芝市工布江达县新城区防洪堤工程能抵御30年一遇洪水侵袭，满足防洪要求。主要保护对象为巴村居民、大棚基地、敬老院、党校、干警训练基地、驾校、城市储备地873亩、城东新区、污水厂、林拉公路匝道等。 |
| 管理与 保护范围 划界内容 | 根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《西藏自治区水利厅工程管理条例》对水利工程管理与保护范围划定如下： 林芝市工布江达县新城区防洪堤工程管理范围：堤基地和护堤地，护堤地为堤防迎、背水坡脚以外20米；保护范围为管理范围以外30米。 |
| 运行管理 与保护 要求 | 防洪堤及其附属设施受国家保护、任何单位和个人不得侵占、损坏，防洪堤运行管理单位应加强防洪堤安全保卫工作，禁止在防洪堤管理范围和保护范围内进行打井、采石、采矿、挖沙、取土等危害防洪堤安全的活动，非水利管理人员不得操纵设施设备。禁止任何单位和个人擅自在水利工程管理范围内从事可能危及行洪和水利工程安全的建设或经营活动，以及弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。禁止损毁水工建筑、管理线桩（界碑）、公示牌和防汛水文设施等。 |