林芝市尼洋河工布江达重点河段

治理工程

管理与保护范围划界书

工布江达县水利局

2021年12月

水利工程管理与保护范围划界书

| 工程名称 | 林芝市尼洋河工布江达重点河段治理工程 | 所在地 | 工布江达县境内 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册登记号 | / | 工程规模 | 10年一遇 |
| 建设时间 | 2019年11月1日 | 建设单位 | 工布江达县水利局 |
| 划界单位 | 工布江达县水利局 | 运行管理单位 | 工布江达县金达镇、江达乡工布江达镇、巴河镇、错高乡、娘蒲乡、 |
| 工 程 概 述 | 林芝市尼洋河工布江达重点河段治理工程主要保护沿河重点村庄、农田，在村户、农田较集中、淹没较严重段修建堤防，保护区离河岸较远、地势较高处在迎流顶冲、凹岸弯道段修建护岸。 林芝市尼洋河工布江达重点河段治理工程综合治理新建综合治理河道长25.96Km,其中尼洋河干流治理长度8.24Km、支流河段治理长度17.75Km，新建堤防护岸总长32.09Km,其中护岸16处总长24.62Km,堤防4处总长7.74Km,共布置穿堤建筑物72座，其中排水涵洞18座，下河踏步54座，设计洪水10年一遇，次要及临时建筑物级别为Ⅴ级。 |
| 工程主 要建 筑物 | 林芝市尼洋河工布江达重点河段治理工程主要建筑物包括：重力式铅丝石笼、下河梯步、排水管涵、浆砌石挡墙、雷诺护垫护坡等。 |
| 工 程 效 益 | 林芝市尼洋河工布江达重点河段治理工程保护对象为5个乡镇20个村庄，堤防、护岸共建设20处沿线项目比较分散。堤防及护岸工程措施主要布置在河岸较低河段，防止洪水季节河水漫上岸边淹没大量农田、草场、其他林地及水利设施；另外在与堤防工程交叉的建筑物附近考虑堤防衔接措施。共新建堤防及护岸总长32.09km。建设可以减少河流对沿岸居民生产生活的影响，同时改善生态环境、提高土壤的水土保持能力，增加当地农民的收入。 |
| 管理与 保护范围 划界内容 | 根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《西藏自治区水利厅工程管理条例》对水利工程管理与保护范围划定如下： 林芝市尼洋河工布江达重点河段治理工程保护范围为管理范围以外10米。 |
| 运行管理 与保护 要求 | 防洪堤及其附属设施受国家保护、任何单位和个人不得侵占、损坏，防洪堤运行管理单位应加强防洪堤安全保卫工作，禁止在防洪堤管理范围和保护范围内进行打井、采石、采矿、挖沙、取土等危害防洪堤安全的活动，非水利管理人员不得操纵设施设备。 |